## Slide 1
CPU
144 Lane PCIe Switch
G
P
U
G
P
U
G
P
U
G
P
U
G
P
U
G
P
U
G
P
U
G
P
U
CPU
144 Lane PCIe Switch
G
P
U
扩展卡
G
P
U
G
P
U
扩展卡
扩展卡
扩展卡
G
P
U
8卡（或12卡）一体机，需要拿掉一半数量的GPU
用于安装和GPU数量1：1 的 PCIe链接扩展卡（Fabric Card）
扩展卡针对环形和星形两种拓扑有不同的形态，后面分别说明
多卡一体机的改造

## Slide 2
CPU
144 Lane PCIe Switch
G
P
U
扩展卡
G
P
U
G
P
U
扩展卡
扩展卡
扩展卡
G
P
U
PCIe 16X 金手指 GF
48 lane
SW
16X 外联接口
16X 外联接口
16X
16X
16X
用于环形拓扑的Fabric Card

## Slide 3: 晶格互联
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
- 8 机 64 卡推理小集群
- Kimi K3 on 64 AMD R9700
- Lattice-NCCL 数据交换 library, 提供 NCCL 兼容 API
- Lattice-Attention, 基于晶格互联的Attention 加速算法

## Slide 4
CPU
144 Lane PCIe Switch
G
P
U
扩展卡
G
P
U
G
P
U
扩展卡
扩展卡
扩展卡
G
P
U
PCIe 16X 金手指 GF
Retimer
16X
外联接口
16X
16X
用于星拓扑的Fabric Card

## Slide 5
用于星拓扑的南向中心交换机
144 Lane
Center Fabric
PCIe Switch
管理CPU
BMC
16X
外联接口
16X
外联接口
16X
外联接口
16X
外联接口
16X
外联接口
16X
外联接口
16X
外联接口
16X
外联接口

## Slide 6
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
星形拓扑
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
CPU
144 Lane SW
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
G
P
U
扩展卡
SW-1
1
2
3
4
5
6
7
8
SW-2
1
2
3
4
5
6
7
8
SW-3
1
2
3
4
5
6
7
8
SW-4
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 7: 组装能力分析和需要解决的问题
- PCIe Faric 超节点用于推理场景，适合32卡~64卡规模
- NCCL通信库跨OS域穿透和算力协调，卡间通信需要专门开发软件。
- 可参考的包括 LIQID，GIGAIO等
需要switch厂家提供SDK和API支持
环形拓扑多跳转发和积累延迟限制了链接上限，约为8节点环连。
星形拓扑受制于单个switch box的管线/lane数量，按16lane一个Port计算，采用144lane的交换机最大可构建54卡统一交换平面。
枚举隔离和地址映射需要较大工作量